## Slide 1: teknologi pengolahan kopi (1)

## Slide 2: Kopi di Indonesia
Sumber devisa negara
Diekspor dalam bentuk primer (on farm)
Menduduki urutan keempat sesudah kayu,
karet dan kelapa sawit
Produsen keempat sesudah Brasil, Colombia, Vietnam
Sentra produksi : Sumut, Sumsel, Bengkulu, Aceh, Lampung, Jatim, NTT, Sulsel, ± 71 % Robusta
Penghasil kopi Robusta terbesar dunia (± 23,6 %)
Kopi Robusta memiliki keunggulan kompetitif (body dan flavor kuat), sehingga cocok untuk blending
Merupakan komoditi strategis bagi masyarakat pedesaan

## Slide 3: Kendala
Kualitas produk rendah
K. a. tinggi
Bau apek
Mengandung hama bubuk
Kontinyuitas
Ketepatan waktu

## Slide 4: Jenis kopi
Arabika
Robusta
Liberica

## Slide 6: Jenis dan Sifat Kopi
Arabika : biji P=8 – 12 mm
L= 6 – 8 mm
Epicarp : Halus dan Tipis
Robusta : biji P= 6 – 8 mm
L= 6 – 7 mm
Lebih kecil dan bulat
Epicarp : Halus dan tipis
Liberika : biji P= 14 – 17 mm
L= 7 – 9 mm
Besar dan memanjang
Epicarp : Tebal

## Slide 7: Komposisi Kimia Biji Kopi
Air 48 - 50%
Zat bahan kering 50 - 52% 1. Karbohidrat 60% 2. Minyak 13% 3. Protein (Nx6,25) 13% 4. Asam-asam non volatile 8% 5. Abu 4% 6. Trigonelin 1% 7. Kafein - Arabika 1,0%
- Robusta 2,0 %

## Slide 8: KAFEIN: 1,3,7-trimetilxantin
Dapat bereaksi dengan asam, basa dan logam berat dalam asam
Dapat disintesis dari theobromin
Disintesis dalam pericarp
Terdapat dalam kopi sangrai 85 mg/5 oz., dalam kopi instan 60 mg/5 oz, dalam kopi dekafeinasi 3 mg/ 5 oz.
Terdapat bersama theofilin pada teh
Terdapat bersama theobromin pada kakao

## Slide 9: Asam Klorogenat
Larut dalam air panas, aseton, etil asetat
Dalam keadaan tereduksi tidak berwarna
Dalam bentuk teroksidasi (kontak dengan O2) membentuk warna hijau pada biji kopi (asam viridat)
Dalam biji yang belum masak berada dalam bentuk Kalium klorogenat dan kafein (berwarna putih)
Pada suhu 150°C mengalami dekomposisi menjadi kafein dan lepas

## Slide 10: 1. 85% air dalam bentuk terikat 2. 15% bahan padat yang tidak larut air, merupakan koloid hidrofilik terdiri dari : ± 80% pektin ± 20% gula
Lapisan Lendir

## Slide 11: Kopi Glondong Kopi Glondong Sortasi Kebun Sortasi Kopi glondong merah Pengeringan Sortasi Basah Pengupasan Pulping Sortasi kering Fermentasi Biji kopi kering DP Pencucian Gambar 2. Pengolahan cara kering Kopi HS basah Pengeringan Kopi HS kering Penggerbusan Biji kopi kering Sortasi kering Biji Kopi kering WP Gambar 1. Pengolahan Secara Basah

## Slide 12: Pengolahan Cara Basah
Pengolahan cara basah  Perkebunan besar
Selama proses pengolahan kopi glondong menjadi kopi biji, digunakan air dan kebutuhan air cukup banyak.
Pada cara basah dilakukan pengupasan kulit buah dan daging buah sehingga tinggal biji kopi yang diselimuti kulit tanduk dan kulit ari yang disebut kopi HS basah, sebelum dilakukan pengeringan.
Untuk pengeringannya biasanya menggunakan alat pengering.
Buah kopi dipilih yang masak optimum, warnanya merah, tidak terserang hama sehingga disebut buah superior.

## Slide 13: Pengolahan Cara Kering
Pengolahan cara kering  Perkebunan rakyat & perkebunan besar swasta
Tidak diperlukan air selama proses pengolahan kopi glondong menjadi kopi biji.
Pada cara kering penghilangan kulit buah, daging buah, kulit tanduk dan kulit ari dilakukan setelah proses pengeringan selesai.
Pengeringannya biasa menggunakan sinar matahari (artificial drying)

## Slide 14: Pemetikan
Bunga kopi  Buah kopi masak = 6 – 9 bulan
Pemetikan buah kopi/kopi glondong :
1. Pemetikan bubuk/longsongan : April
2. Pemetikan onclongan : Mei
3. Pemetikan resmi/panen raya : Juni-September
4. Pemetikan racutan/rampasan : Oktober
5. Pemetikan lelesan : November-Desember
Sortasi Kebun : dilakukan di kebun memisahkan buah yang masak dan belum masak

## Slide 15: Sortasi Basah
Sortasi Basah :  dilakukan di pabrik, pemisahan berdasar Berat Jenis
buah kopi superior akan melayang
buah kopi inferior akan mengapung
kotoran (kerikil/tanah) akan turun ke bawah

## Slide 16
Alat sortasi basah

## Slide 17: Pulping
Pengupasan epicarp dan mesocarp dengan mesin pulper. Alat digunakan : Vis pulper/ Raung Pulper
Vis pulper  biji kopi hasil pengupasannya masih ada bagian mesocarp (lendir)
Raung pulper  biji kopi hasil pengupasan tidak perlu dilakukan fermentasi

## Slide 20: Penghilangan Lendir
Fermentasi secara alami
Fermentasi dengan menambah enzim
Menambah zat kimia
Secara mekanis
Menggunakan air panas

## Slide 21: Fermentasi Alami
Fermentasi basah : biji kopi berlendir direndam dalam air dan air diganti untuk setiap waktu tertentu
Fermentasi kering : biji kopi berlendir dimasukkan suatu wadah kemudian ditutup dengan karung goni/daun pisang
Fermentasi dua tahap : 24 jam fermentasi secara kering dan 12 jam fermentasi secara basah

## Slide 22: 1. Suhu sekitarnya : suhu tinggi → makin cepat (bervariasi (60-70 jam, pada ketinggian 600-1.200 m dpl selama 36 jam) 2. Derajat kemasakan buah 3. Adanya Inokulasi dengan sengaja 4. Ketebalan lapisan lendir
Waktu Fermentasi Dipengaruhi

## Slide 23: Kerugian Akibat Fermentasi
Fermentasi yang lama → over fermented, flavor menyimpang
Fermentasi kurang → flavor kurang terbentuk
Terjadi pengurangan berat karena metabolisme: H2O, CO2, NH3 meningkat dan terlarut/ terekstrak
Bila mikrobia yang tumbuh bukan bakteri asam laktat → biji kopi tidak baik
Penurunan berat merugikan sehingga fermentasi tdk selalu dilakukan
* Kecepatan penurunan berat tergantung lama fermentasi

## Slide 24: Peranan Mikrobia Selama Fermentasi
Gorter (Indonesia)
Terjadi fermentasi asam laktat oleh m.o. Bacterium lactic aerogenes, menghasilkan: asam laktat ± 0,5 %, asam suksinat, asam formiat dan etil alkohol (rendah sekali)
Terjadi kenaikan suhu
Scharrer (Kolombia)
 Yang aktif Saccharomyces sp. dan atau Mycoderma coffei  fermentasi alkoholik

## Slide 25: Peranan Mikrobia Selama Fermentasi
Roelofsen (Indonesia)
Terjadi penurunan pH (dari 5,5  4,3 pada kondisi anaerob)
Pada pH < 5,0 m.o. yang berkembang biak gram + bakteri asam laktat, golongan β-bakterium
Pada kondisi aerob  pH sedikit lebih tinggi (0,2 – 0,5) yang berkembang gram – colon aerogenes (aerobacter), menyebabkan flavor kopi tidak baik

## Slide 26: Peranan Mikroba Selama Fermentasi
Fretz (El Salvador)
 Yang aktif pektosinase dan (1) fermentasi alkohol selama 5-7 jam, (2) fermentasi asam laktat, dimulai jam ke 2/3 - jam ke 24, (3) fermentasi asam asetat dimulai jam ke 11 – jam ke 18, (4) fermentasi asam butirat dimulai jam ke 20 - jam ke 24.

## Slide 27
Beckly (Kenya)
Enzim pektosinase memegang peranan penting/utama
Protopektinase H2O
Protopektin pektin asam pektinat
CH3OH
CH3OH H2O
H2O
Asam galakturonat asam pektat
Poligalakturonase
Inokulasi dengan yeast dan bakteri asam laktat dapat mempercepat proses
Peranan Mikroba Selama Fermentasi

## Slide 28: Fermentasi dengan menambah enzim 1. Menambah enzim pektolitik : ultrazyme, pectozyme, coffeepec, dll. 2. Menghambat mikroorganisme yang merugikan 3. Mengembangkan kualitas 4. Waktu fermentasi lebih pendek Menambah zat kimia  Ditambahkan : NaOH (3-5%)/kapur/Na2CO3 (6-8%) waktu ½ - 1 jam

## Slide 29: Terima kasih..