## Slide 1: teknologi pengolahan teh (1)

## Slide 2: Jenis teh
teh hitam
teh oolong
teh hijau
teh wangi
teh instan
teh celup

## Slide 3: Teh adalah komoditas unggulan di lingkup perkebunan
Penghasil devisa
Penyerap tenaga kerja
Berfungsi menjaga hidrologis

## Slide 4: Upaya industri teh menghadapi kemerosotan harga
Peningkatan mutu
Diversifikasi hasil
Penyempurnaan sistem pemasaran
Peningkatan produktivitas
Pemanfaatan sumber daya
Inovasi

## Slide 5: Bahan baku yg berkualitas baik didapatkan melalui
Pengusahaan tanaman teh yang baik
a. Ketinggian tempat
b. Curah hujan
c. Suhu
d. Tanah
e. Pemeliharaan yang baik

## Slide 6: Bahan baku yg berkualitas baik didapatkan melalui
2. Rumus petik dengan gilir petik yg memenuhi syarat
a. petikan imperial: p
b. petikan emas: p+1/k+1 atau p+1/k+2
c. petikan halus: p+2m/k+1 ; p+2/k+1 ; b+1m/k+1 ; p+2m/k+1
d. petikan sedang: p+2/k+1 ; p+3m/k+1
e. petikan kasar: p+3/k+1 ; p+4m/k+1
f. petikan kasar sekali: p+4/k+1

## Slide 8: Kimia Teh
Komponen kimia dalam teh dibagi menjadi:
Substansi fenol
Substansi bukan fenol
Substansi aromatis
Enzim

## Slide 9: Kimia Teh
Senyawa kimia yg berpengaruh besar pada sifat teh kering:
Senyawa polifenol
Kafein
Asam amino karboksilat
Minyak atsiri

## Slide 10: Substansi Fenol
Katekin  senyawa paling penting
Flavanol  kurang berperan dlm penentu kualitas teh

## Slide 11: Substansi bukan fenol
Karbohidrat
Pektin
Alkaloid
Protein dan asam amino
Klorofil dan zat warna lain
Asam organic
Vitamin
Mineral

## Slide 12: Substansi Aromatis
Karboksilat
Fenolat
Karbonil

## Slide 13: Enzim
Invertase
Amilase
Polifenol oksidase

## Slide 14: Varietas Teh
Varietas Sinensis (Thea sinensis)
Varietas Assamica (Thea assamica)

## Slide 15: PROSES PENGOLAHAN TEH HITAM

## Slide 16
Pucuk teh
Pelayuan
Penggulungan/ penggilingan
Fermentasi
Pengeringan
Sortasi kering
Pengemasan
Teh hitam dalam kemasan

## Slide 17: Pelayuan
Usaha untuk mengubah kondisi fisik pucuk teh yg semula segar menjadi lemas dengan cara menguapkan sebagian air yang ada pada daun
K.a. 74-77% menjadi 50-60%
Ada 2 sebutan dalam pelayuan yaitu Persentase Layu (PL) dan Derajat Layu (DL)
PL = (L/B) x 100%
DL = (K/L) x 100%

## Slide 18: Pelayuan
Selama pelayuan akan terjadi perubahan:
Fisik: lemas/lentur
Kimiawi: terjadi pemekatan dan peruraian senyawa
- kenaikan aktivitas enzim
- terurainya protein
- kenaikan kafein
- kenaikan KH yg larut
- terbentuknya asam organic
- peruraian sebagian klorofil  feoforbid

## Slide 19: Pelayuan
Perubahan yg dapat diindera:
Timbul bau sedap
Rasa pahit turun
Rasa sepat meningkat

## Slide 20: Pelayuan
Persyaratan:
Suhu: 20-28oC
Volume udara 800-900 m3/menit
Lama pelayuan 12-18 jam
Tekanan udara 6-7 inch Hg

## Slide 21: Pelayuan
Parameter berakhirnya pelayuan:
Perubahan warna daun
Perubahan tekstur daun
Timbul aroma harum

## Slide 22: Pelayuan
Derajat Layu | Kadar air (%) | Tingkat layu
40.0 | 60.0 | Sangat ringan
42.0 | 58.0 | Ringan
45.0 | 55.0 | Medium/sedang
48.0 | 52.0 | Berat
50.0 | 50.0 | Sangat berat

## Slide 23: Penggulungan dan penggilingan
Proses yang terjadi:
Mememarkan
Menggulung
Menghancurkan menjadi bubuk kasar
Pemisahan partikel daun yg sudah cukup kecil dengan bagian yg masih kasar dilakukan dgn pengayakan  Sortasi basah

## Slide 24: Penggulungan dan penggilingan
Selama penggulungan dan penggilingan
Suhu naik
Lama penggulungan 30-40 menit
Perlu dilakukan pelembaban ruangan

## Slide 25: Penggulungan dan penggilingan
Lama waktu ditentukan oleh:
Tipe daun
Derajat layu
Jumlah daun
Tekanan penggulung
Suhu
Tipe teh yang dikehendaki

## Slide 26: Penggulungan dan penggilingan
Mesin yg digunakan:
OT
PCR
CTC
RV

## Slide 27: Sortasi basah
Proses pemisahan bubuk halus basah dengan bubuk kasar/ yg lebih besar ukurannya
Dilakukan di sela-sela tahap penggulungan
Saringan yg digunakan
Saringan getar
Saringan goyang

## Slide 28: Fermentasi
Tujuan:
Oksidasi enzimatis  terbentuk teaflavin dan tearubigin
Memunculkan aroma khas

## Slide 29: Fermentasi
E, EGC, ECG, EGCG
Senyawa orthoquinon
Bis-flavanol
Thea-flavin
Thea-rubigin
Substansi tidak larut
Oksidasi enzimatis
Dimerisasi
Kondensasi
Kondensasi
Pengendapan dgn protein

## Slide 30: Fermentasi
Under fermented:
- warna bubuk dan seduhan terlalu muda
- citarasa belum terbentuk sempurna
Over fermented:
- warna bubuk dan seduhan terlalu tua (gelap)
- citarasa dan aroma menurun
- kadar padatan terlarut menurun

## Slide 31: Pengeringan
Menghentikan proses fermentasi
Mengubah teh menjadi produk akhir yg tahan lama, mudah ditangani dan diangkut
Prinsip:
Menghembuskan udara panas melewati hamparan bubuk yg mengalami fermentasi
Kondisi pengeringan optimum:
Suhu masuk 90-95oC
Suhu keluar 45-50oC
Waktu 20-22 menit

## Slide 32: Pengeringan
Hal yg harus diperhatikan:
Suhu dan volume udara panas
Jumlah bahan yg dikeringkan
Kecepatan pengering

## Slide 33: Pengeringan
Kegagalan pengeringan ditandai dengan:
Oksidasi berlanjut
Case hardening
Kontaminasi dan overfermentasi
Kapasitas
Tingginya % blow out dan rontok

## Slide 34: Pengeringan
Perubahan yg terjadi selama pengeringan:
Terhentinya aktivitas enzim
Timbul rasa, warna, bau spesifik
Mengeringnya lapisan gel pektin di permukaan teh
Penguapan air

## Slide 35: Sortasi Kering dan Pengepakan
Tujuan:
Memisahkan bubuk berdasarkan jenis mutunya
Memurnikan jenis mutu
Melindungi teh dr pengaruh luar yg dapat menurunkan kualitas

## Slide 36: Sortasi Kering dan Pengepakan
Prinsip pelaksanaan:
Pengayakan, memisahkan bubuk mjd berbagai ukuran. Macam ayakan:
- ayakan getar (vibroscreen separator)
- ayakan putar (rotary shifter)
- ayakan maju mundur (reciprocating shifter)
Pengecilan teh kering yg masih terlalu besar dgn Tea breaker
Pemisahan serat dan tulang dgn stolk separator electric atau vibro extractor
Pemisahan berdasarkan bobot/ berat jenis menggunakan penghembus (winower)

## Slide 37: Sortasi Kering dan Pengepakan
Penyimpanan sementara dilakukan pd peti miring, agar:
- K.a. seragam
- aroma khas teh hitam
- blending
- mempertahankan mutu
Syarat ruangan:
- bersih
- udara cukup hangat/kering
- cukup ventilasi

## Slide 38: Sortasi Kering dan Pengepakan
Kegagalan sortasi kering:
Kenaikan kadar air
Permukaan teh yg kurang mengkilat
Ukuran partikel kurang seragam
Terlalu banyak serat dan tangkai
Ruangan terlalu berdebu

## Slide 39: Standard mutu volume teh (per 115 gram)
Jenis Mutu | Volume standard (mL)
OPS | 390-395
OP | 477-480
BOPF | 330-335
PF | 240-245
Dust | 250-255
BP | 245-250
BT | 410-420
PF II | 280-290
Dust II | 240-245
BP II | 250-260
BT II | 340-350
OP lolos ayakan 10 mesh; BOPF lolos ayakan 12/14 mesh; PF lolos ayakan 14/16-18 mesh; Dust lolos ayakan 20 mesh; Dust II lolos ayakan 22 mesh

## Slide 40: Perbedaan teh hitam orthodox dan CTC
Parameter | Orthodox | CTC
Bentuk | Agak pipih | Butiran
Citarasa | Kuat | Kurang kuat
Penyajian | Lambat | Cepat
Kebutuhan penyeduhan | 400-500 cangkir/kg teh | 800-1000 cangkir/kg teh
Derajat layu | 44-46% | 32-35%
Sortasi basah | Ada | Tidak ada
Tenaga kerja | Perlu banyak | Perlu sedikit
Tenaga listrik | Perlu banyak | Perlu sedikit
Sortasi kering | Lebih rumit | Lebih sederhana
Fermentasi bubuk basah | Lebih lama (hingga 120 menit) | Lebih singkat (hingga 85 menit)
Lama pengolahan | Lebih dr 20 jam | Kurang dr 20 jam